| Зарегистрирована Отделом государственного пожарного надзора г. Ирбита и Ирбитского района ГУ МЧС России по Свердловской области |  |
| --- | --- |
| " | 26 | " | 04 | 20 | 10 | г. |  |
| Регистрационный № | 65 218 803 001-74-231 |  |

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального учреждения функциональное назначение Ф 1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Бердюгинская средняя общеобразовательная школа

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта зашиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица  1026600879722

Идентификационный номер налогоплательщика  6611005765

Место нахождения объекта защиты  Россия, Свердловская область,  Ирбитский район, д.Бердюгина, ул. Школьная, д.1

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 
         Почтовый адрес: 623830, Россия,  Свердловская область,  Ирбитский район, д.Бердюгина, ул. Школьная,1;

Телефоны: (34355)35-7-73,

Факс: отсутсвует

Электронный адрес: 113101 @list.ru

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Оценка пожарного риcка, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска не производился |
| 2. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Возможный ущерб для третьих лиц составляет 100000(сто тысяч) рублей. (Заполняется самостоятельно. исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, а. либо приводятся реквизиты документовстрахования2) |
| 3. | Перечень Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов но пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты. На объекте обеспечено выполнение всех требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых предусмотрено для противопожарной защиты объектов данного класса функциональной пожарной опасности, в том числе: 1) Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений» 3) ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования» 4) СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; 5) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 6) СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 7) СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» 8) СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 9) ГОСТ Р 50571.28-07 «Электроустановки зданий» 10) НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации» 11) НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 12) НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 13) НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 14) ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» 15) ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 16) СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» 17) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 18)ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений». В соответствии с вышеуказанными нормативными документами на объекте предусмотрено выполнение следующих требований технических регламентов и нормативных документов в области пожарной безопасности, а именно: |
| 3.1. | Условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности: Пожарная безопасность объекта защиты обеспечена: -в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами; -требования нормативных документов по пожарной безопасности выполняются в полном объеме. |
| 3.2. | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара: Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечивается следующими способами: -применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; -устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; -устройство систем автоматического обнаружения пожара (автоматических установок пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; -применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и материалов с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий (сооружений) и классу их конструктивной пожарной опасности; -применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; |
| 3.3. | Пути эвакуации людей при пожаре. Соответствуют требованиям СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Здание основного корпуса и пристроя имеют объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений первого этажа наружу, через коридор наружу и через лестничную клетку наружу. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: - установлено необходимое количество эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина не менее - 0,9 м. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода выполняется такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В здании на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен„потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, ВЗ, Д2, Т2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2. Д2, T2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1м. В полу на путях эвакуации перепады высот не менее 45 см. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Ширина марша лестничной клетки, предназначенной для эвакуации людей, составляет 1,35 м; Для эвакуации из помещений, расположенных на втором этаже, предусмотрены лестницы 3-го типа, уклон лестниц не более 60 градусов, ширина лестниц не менее 0,8 м. Испытание лестниц проводится 1- раз в пять лет. Одна лестничная клетка имеет выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям: - высота ограждений лестниц, используемых детьми 1,2 м; - в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м. Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширина маршей лестниц установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины, выхода не более 320 чел. |
| 3.4. | Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Соответствуют требованиям НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации», НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. Системы пожарной сигнализации Автоматическая установка пожарной сигнализации смонтирована в здании и пристрое учреждения в соответствии с проектно-сметной документацией, которая обеспечивает автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая установка пожарной сигнализации обеспечивает информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения и управления эвакуацией, управления системами противопожарной защиты. Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового, звукового и речевого сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала. Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах доступных для их включения при возникновении пожара. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в здании Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в здании осуществляется: - подачей звуковых и речевых сигналов во все помещения; - трансляцией специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; - размещение знаков пожарной безопасности на путях эвакуации; Технические средства, используемые для оповещения людей и управления эвакуацией из здания при пожаре, разработаны с учетом возраста эвакуируемых людей. Речевые устройства оповещения о пожаре не имеют разъемных устройств. Системы оповещения и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания. |
| 3.5. | Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений. Соответствует требованиям СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Степень огнестойкости основного здания(II). В здании применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций обеспечивается за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, |
| 3.6. | Ограничение распространения пожара. Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается устройством противопожарных преград. Помещения разных функциоанальных назначений разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. Требования к ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград установлены с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. Противопожарные двери, люки выполнены с применением негорючих материалов группы НГ, обеспечивающих нормативное значение пределов огнестойкости этиx конструкций. |
| 3.7. | Первичные средства пожаротушения. Соответствуют требованиям ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ 01-03», ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений». Здания обеспечены первичными средствами пожаротушения, в соответствии с правилами пожарной безопасности. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в зданиях определены в зависимости от вида горючего материала, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты объекта защиты (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения. Переносные огнетушители обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации предприятия изготовителя. Длина струи огнетушащего вещества из переносных огнетушителей обеспечивает безопасность человека при тушении пожара. |
| 3.8. | Проходы, проезды и подъезды и территория объекта защиты. Ширина проездов для пожарной техники составляет 3 метра. |
| 3.9. | Размещение подразделений пожарной охраны. Соответствует требованиям ст.76 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года. Объект защиты расположен в радиусе выезда ПЧ16/7 ОГБПТУ – расстояние до ПЧ 11 километров, время прибытия пожарного подразделения на объект защиты не превышает 15 минут. |
| 3.10. | Наружное противопожарное водоснабжение. Соответствует требованиям СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от пожарного водоема, находящегося во дворе школы |
| 3.11. | Конструкции и оборудование систем вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты. Соответствуют требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». |
| 3.12. | Молниезащита. Здания обустроены системами молниезащиты в соответствие с требованиями СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». |
| 3.13. | Для эксплуатации объкта защиты выполнены мероприятий режимного характера в соответствие с требованиями ППБ 01-03 и ППБ 101-89: На объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, для дежурного персонала, при проведении газасварочных работ. Все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте. Приказом назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственного пожарного надзора. Во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности и приказом о противопожарном режиме. Приказом установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: - запрещено курение; -определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы: - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В зданиях разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрены системы оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическим планам эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются одновременно со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов не выше 5 Гц. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Курение на территории и в помещениях учреждения, не разрешается. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, другие защитные устройства ) здания содержатся в исправном рабочем состоянии. Наружные пожарные лестницы зданий содержатся в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаются эксплуатационным испытаниям. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замок. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов остеклены и постоянно закрыты. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания очищены от мусора и других предметов. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов немедленно устраняются. Обработанные (пропитанные), в соответствии с требованиями нормативных документов, деревянные конструкции в случае потери огнезащитных свойств, обрабатываются повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) проверяется не реже двух раз в год. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности , в том числе по освещенности, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. У обслуживающего персонала имеются электрические фонари. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. По направлению движения к пожарному водоему установлены соответствующие указатели. На них нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточников. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие. |

Настоящую декларацию разработал:                  Директор  МОУ  Бердюгинская

средняя общеобразовательная школа

«     » __________2010 г.                             Боровикова Людмила Юрьевна